## Slide 1: g
مقايسه برآورد ميزان فرسايش و رسوب زايي در زيرحوضه سزار
)حوضه آبريز سد دز( با استفاده از مدل های تجربي ای پی ام و ام پسیاک با کمک دانش فازی

## Slide 2: چکیده
در اين پژوهش از دو روش تجربي MPSIACو EPM براي برآورد فرسايش و رسوبزايي در زیرحوضه سزار (حوضه سد دز، استان لرستان) به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه هاي توپوگرافي، کنترل صحرايي، تصاوير سنجنده Liss III و ماهواره IRS-ID نتیاج ایستگاه های رسوب سنجي از جمله داده هاي اوليه این پژوهش ميباشند. با استفاده از اين اطلاعات، میزان شاخصهاي موثر در مدلهای ام پسیاک و ای پی ام در محيط GIS محاسبه و سپس از تلفيق اين لایه ها ميزان رسوب ويژه و سالانه برحسب زيرحوضه ها تخمین زده شده است. در هر دو روش بيش از 80 درصد منطقه در رده فرسايشي زياد تا خيلي زياد قرار گرفتند. مناطق با فرسايش پذيري زياد در جنوب غربي منطقه و در جايي که از سازنده هاي پابده، گورپي و گچساران تشکيل شده اند واقع شده اند.
1

## Slide 3
در گام بعدي، با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي ، از دو روش خوشه سازي و مدل فازي به ترتيب براي پهنه بندي پيوسته و پيش بيني ميزان رسوب زايي و فرسايش استفاده گرديده است. نتايج حاصل از پهنه بندي پيوسته نشان داده که مرزها در طبيعت به صورت تدريجي ميباشد. در نهایت میزان رسوب ویژه و سالانه حوضه آبریز سزار در مدلهای ای پی ام و ام پسیاک به ترتیب برابر با 15/15/98 ، 5205725 ، 12 مترمکعب در کيلومتر مربع و 880/18 ، 2942818/20 مترمکعب برآورد شدند. این مقادیر برای مدلهای تلفیقی فازی- ای پی ام و فازی- ام پسیاک به ترتیب برابر با 1697/90 ،5830412/00 ،859/08 و 2869280/30 می باشند. همچنين مقايسه هر سه روش نشان ميدهد که هر چند هر سه روش تمايل به بيش برآورد دارند، ولي روش ام پسیاک نتايج بهتري ارائه مي کند.
چکیده
2

## Slide 4
روش مورد مطالعه در این پژوهش شامل مقایسه فرسایش و رسوب زایی با استفاده از روش های تجربی ای پی ام و ام پسیاک و سپس مقایسه نتایج آنها با استفاده از دانش فازی است. داده های مورد نیاز در این مطالعه شامل، نقشه های توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای ETM Sat Land ،عکسهای هوایی، بازدیدهای صحرایی (سنجش شدت فرسایش، کنترل زمین شناسی سطحی، وضعیت فعلی فرسایش و فرسایش رودخانه ای وحمل رسوب) و داده های مطالعات پیشین است. از دادههای مطالعات پيشين بر روی حوضه دز (دزآب، 1384 )در محاسبه مشخصه (پارامتر) های مرتبط با شدت فرسایش و رسوب زایی و از نتايج خاک شناسی )جاماب، 1365 )در محاسبه ضریب فرسایش پذیری خاک استفاده شده است
تولید داده ها
3